|  | Serwer | ilość: 2szt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Komponent | Minimalne wymagania | specyfikacja oferowanego produktu |
| 0 | Nazwa producenta, model |  |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości maks. 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. |  |
|  | Chipset | Dedykowany do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
|  | Procesor | Dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 441 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej |  |
|  | Pamięć RAM | 32 GB pamięci RAM , płyta powinna obsługiwać do 768GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. |  |

| Lp | Komponent | Minimalne wymagania | specyfikacja oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sloty PCI Express | Min. 2 sloty PCI Express x16 trzeciej generacji, minimum 1 slot PCI Express x8 trzeciej generacji |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |
|  | Wbudowane porty | min. 5 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45,min 1 port VGA, min. 1 port RS232 |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iSCSI boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty Gigabit Ethernet Base-T oraz 2 porty 10Gb Ethernet SFP+ |  |
|  | Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |  |
|  | Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 300GB SAS skonfigurowane fabrycznie w RAID 1 |  |
|  | Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW |  |

| Lp | Komponent | Minimalne wymagania | specyfikacja oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilacze | Redundantne zasilacze o mocy maks. 750W każdy |  |
|  | Wentylatory | Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug |  |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM |  |
|  | Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: |  |
|  |  | zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej |  |
|  |  | zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera ) |  |
|  |  | szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika |  |
|  |  | możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów |  |
|  |  | wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury |  |
|  |  | integracja z Active Directory |  |
|  |  | wsparcie dla dynamic DNS |  |
|  |  | wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej przez kartę zarządzającą lub oprogramowanie producenta serwera |  |
|  |  | możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |

| Lp | Komponent | Minimalne wymagania | specyfikacja oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji |  |
|  | Certyfikaty | Serwer wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. | TAK/NIE |
|  |  | Serwer posiada deklarację CE. | TAK/NIE |
|  |  | Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, ,x64, x86, Microsoft Windows Server 2012. | TAK/NIE |
|  | Dokumentacja | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK/NIE |

|  | Macierz dyskowa | ilość: 1 szt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Komponent | Minimalne wymagania | specyfikacja oferowanego produktu |
| 0 | Nazwa producenta, model |  |
|  | Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” dostarczona wraz ze wszystkimi elementami umożliwiającym ww. instalację. Obudowa maksymalnie 2U. |  |
|  | Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów iSCSI do podłączenia serwerów. Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów. |  |
|  | Cache | 2GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii |  |
|  | Dyski | Zainstalowane : |  |
|  |  | 6 dysków 1TB NearLine SAS 7.2k RPM Hot Plug |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum 192 dysków, również wydajnych dysków hot-plug typu SAS (10 i 15krpm), możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy. |  |

| Lp | Komponent | Minimalne wymagania | specyfikacja oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowania oprogramowania o funkcjonalność pełnych kopii dysków logicznych. |  |
|  |  | Możliwość utworzenia minimum 128 LUN’ów |  |
|  |  | Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 3 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji dla macierzy. |  |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | MS Windows 2003/ 2008, RedHat Enterprise Linux | TAK/NIE |
|  | Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. | TAK/NIE |
|  | Warunki gwarancji dla macierzy | minimum 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji |  |
|  | Serwis pogwarancyjny | Zamawiający wymaga możliwości rozszerzenia serwisu o dwa kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji | TAK/NIE |
|  | Certyfikaty | Macierz wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001. | TAK/NIE |